# ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЁ, ВЫБОР РУЖЬЯ, И СТРЕЛЬБА ИЗ ЕГО.

Рис. 1.

Для начала небходимо знать, что представляет собой ружьё. Вы решили стать охотником. Собрали все справки, оформили охотничий билет,
взяли лицензию на покупку ружья, и все ваши мечты только о том, как вы метко и точно из этого ружья будете стрелять. В магазине вам 
предложили большой выбор ружей различных фирм, калибров, размеров. Подарочные варианты, единичные, с высокохудожественной гравировкой и чеканкой, многозарядные и двуствольные, с внутренними курками и с внешними. Многие ружья стоят дорого — надо помнить, что дорогие ружья — не значит лучшие. Именно от вашего выбора ружья зависит, метко в будущем вы будете стрелять или не очень, удобно вам будет общаться с таким
ружьем или нет. Первым делом вы должны решить для себя, какое ружье вам нужно. Ружья бывают двуствольные, с горизонтальным расположением стволов, с вертикальным расположением стволов, одноствольные, пятизарядные, с магазином на большее количество патронов, со стволом «цилиндром» «чоком» (уменьшение диаметра ствола, позволяющее 
дроби лететь более кучно), ружья с эжектором и без него, с предохранителем и без него, с внутренними курками и внешними и т. д. Конструкций много.
Мы рассмотрим преимущества и недостатки каждого ружья и каждой конструкции. Прежде чем идти в магазин за покупкой ружья, вы уже примерно должны представлять, что вы хотите приобрести. Универсальных ружей, 
отвечающих любым запросам охотников, не существует.

Начнем с начала.

Двуствольные ружья обеспечивают охотнику два выстрела: из одного ствола и из второго. Дуплетом называется выстрел из двух стволов, если между одним и другим выстрелом прошло время, 
уловимое на слух. Сдвоенный выстрел (нажатие на два курка одновременно) по техническим соображениям запрещен: появляется повышенное давление в стволах, и это плохо сказывается на всей
конструкции ружья.
  Одноствольные ружья, рассчитанные на один выстрел, ограничивают охотнику возможности охоты, а в случае непредвиденной поломки охотник остается вообще без ружья.
  Многозарядные ружья повышают возможность охотника убить добычу, но при загрязнении или заклинивании перезаряжающего механизма охотник обречен разбирать ружье и
выковыривать застрявший патрон из патронника
.   Некоторые охотники, чтобы многозарядное ружье незаклинивало, советуют правильно подобрать оружейную смазку. Наиболее подходящая — Gunex-2000.
  Многозарядные ружья неудобны для быстрой перезарядки, если внезапно на охотника вышла или налетела дичь, патроны на которую в ружье не были заряжены.
   Горизонтально расположенные стволы недостаточно обеспечивают видимость двигающейся дичи, что приводит к небольшой ошибке в упреждении. У вертикальных стволов такого недостатка не наблюдается.
   «Горизонталки» стреляют более точно дробью, чем «вертикалки». А «вертикалки» более точно стреляют пулей. .
  Длина ствола у разных ружей разная. Оптимальная длина ствола для ружей: 20 калибров — 660—700 мм, 16—12 калибров — 710—730 мм,
для стрельбы на стендах и в траншеях — 660—760 мм.
  Магазинные и самозарядные гладкоствольные ружья для охот — 710—760 мм.
  Магазинные и самозарядные карабины — 500—600 мм.   Двуствольные комбинированные ружья — 630—680 мм.
   Трехствольные комбинированные ружья — 600—650 мм. Увеличение длины стволов увеличивает их вес, при легкой коробке ухудшается баланс. При увеличении длины стволов на 25 мм
начальная скорость снаряда возрастает на 2 м/с. Слишком короткие стволы удобны для стрельбы на вскидку, но они понижают кучность выстрела и увеличивают давление в стволе.
Все стволы просверлены по-разному, с разным дульным сужением, называемым «чоком». «Чок» бывает разным в зависимости от сужения. «Получоком» называют сужение сверловки ствола от 0,25
до 0,5 мм; средним «чоком» — от 0,51 до 0,75 мм; сильным «чоком» — от 0,76 до 1,1 мм. Чем сильнее «чок», тем бой кучнее.Для стрельбы пулей, имеющей твердую основу, желательно, чтобы ствол
был «цилиндром», без сужения. Дробь из такого ствола летит более широким снопом. Если в ствол с сильным чоком зарядить точно такую же дробь, что и в ствол с наименьшем сужением,
или зарядить более крупную дробь, снаряд дроби полетит дальше, что применяется охотниками для стрельбы по угонной дичи.ля всех видов сужения ствола требуется внимательный подбор
картечи, по размеру чока. Если этого не сделать, возможны разрывы стволов или повреждения чоков. Продающиеся ружья имеют эжекторы или не имеют их. Эта конструкция ружей предназначена
для автоматического выкидывания гильз из открытого ружья, что облегчает быструю перезарядку. Из ружей, не имеющих эжектор, охотники вынимают гильзы самостоятельно. 
Продающиеся ружья имеют патронники разной длины. Но это не особенно существенно при выборе ружья, если охотник пользуется покупными патронами. В основном патроны продаются 
длиной 70 мм. Если охотник сам набивает патроны, его больше всего должны интересовать ружья с патронником 76 мм. За счет большей длины патрона можно увеличить снаряд дроби
или количество пыжей, что положительно скажется на качестве выстрела.Теперь о предохранителях. Ружья бывают с предохранителем и без него, с автоматическим предохранителем и
с ручным предохранителем.Ружья с предохранителем лучше, чем без предохранителя. Они безопаснее.Автоматический предохранитель предохраняет ружье от выстрела автоматически,
и очень часто охотник, перезаряжая ружье, торопится, хочет быстрее выстрельнуть по дичи и... забывает снять ружье с предохранителя. Ручной предохранитель практичнее. 
Ружье с внутренними курками безопаснее. Оно готово к стрельбе, как только закрылось. С внешними взведенными курками ходить по лесу небезопасно. А если появляется дичь, то на взвод
курков уходит лишняя доля минуты, которая никогда не бывает лишней. Этот момент в ружьях с внутренними курками «заменен» на простое передвижение предохранителя в 
боевую готовность. Есть ружья и с внешними курками, и с предохранителем, но чем меньше на ружье «выступающих» частей, которые могут за что-нибудь зацепиться, и чем проще 
ружье в использовании, тем лучше.
  Разбираются ружья тоже по разному. Одно «тозовское» (Тульский оружейный завод) ружье разбирается простым перемещением «язычка» в надлежащее
положение, другое ружье — нажатием спускового крючка с дальнейшим отделением стволов. Чем проще этот процесс, тем охотнику комфортнее. Всяческие заминки в разборке ружья
вызывает обоснованное недоверие к работе всего механизма оружия. Все должно работать, как часы. Только тогда охота станет отдыхом, а не наказанием. Шейка приклада ружья в окружности
примерно равна 12—13, а иногда 10,5—11 см. Если шейка приклада очень тонкая, а с такой шейкой ружье смотрится изящнее, то ружье низит. При выстреле такая шейка пружинит. У приклада
должен быть боковой отвод (вправо от линии прицеливания).

Рис. 2.

Боковой отвод в носке должен быть больше, чем впятке приклада. Это улучшает
прикладистость ружя. Размер отвода ложи в бок у пятки приклада должен быть
примерно 3-5мм, у носка -5 - 8мм. При большом отводе ложи точка попадания 
отклоняется вправо, при меньшем - влево. Не менее важное значение имеет и затылок 
приклада. Если ружьё поставить затылком приклада на стол, ствол ружья отклонится
либо в одну, либо в другую сторону. Если приклад до носка длиннее, чем до пятки, то
при вскидовании ружья стволы направляются выше желанной точки прицеливания, 
а если наоборот - ниже. Направление стволов можно исправить, подобрав накладку
для затыльника ружья. Обычно летом, когда на охотнике мало одежды,затыльник не
мешает, зимой его заменяют на блее тонкий.
Центр тяжести ружья должен располагаться посередине, у ружей с откидывающимися 
стволами — примерно у оси шарнира. Если стволы перевешивают, ружье будет низить.
Если перевешивает приклад, ружье будет высить.У ружей рядового исполнения центр
тяжести расположен на расстоянии до 80 мм от казенного среза стволов. Стрелять из
такого ружья влёт трудно, и ружья с перевесом на ствол кажутся тяжелее, чем они есть
на самом деле.
У ружья масса должна быть распределена по его основным узлам — по стволам,
коробке, прикладу. Самое идеальное, если основной вес распределен на коробке, а
концы ружья облегчены. нарезного оружия масса распределяется иначе и стволы
тяжелее. Масса меняется в зависимости от расходования патронов. Но из нарезного 
оружия стрельба влёт не производится.



Общие требования к ружьям вы знаете. Теперь переходим к конкретному осмотру того, что мы хотим купить. Существуют различные комбинации конструкций ружей — с разными типами
дульных устройств, со сменными стволами, разными заряжающими механизмами, различными ударно-спусковыми устройствами. «Огнестрельный рынок» постоянно пополняется
новыми видами оружия, в том числе с заводов зарубежных поставщиков. Прежде чем купить то или иное оружие, охотник в любом случае должен ознакомиться с техническими 
характеристиками ружья. Если они вас устраивают, внимательно осмотрите конкретное ружье перед покупкой на предмет качества его изготовления и пригодности к использованию именно вами.
Что это значит? Ружье надо подбирать таким образом, чтобы оно соответствовало по всем параметрам будущему хозяину, то есть вам.Подбирайте ружье по своему весу и своим физическим 
возможностям. Слишком тяжелое ружье утомит охотника не меньше, чем тяжелый рюкзак во время похода по горным вершинам. И не одно же только ружье охотник берет на охоту! Вес ружья
должен быть в 22 раза меньше массы человека. Если ваш вес 70 кг, то делим 70 на 22 и получаем 3,18 кг. Не больше этого и должно весить ваше ружье. Дальнейшие ваши действия должны быть
следующими. Первое. Подбор ложи. Поставьте ружье затылком приклада на согнутую под прямым углом руку, следя, чтобы ложа была прижата к предплечью. Указательный палец должен четко
ложиться на спусковой крючок. Второе. Проверка прикладистости ружья. Наметьте для себя точку на удалении не менее 5 м. Не отрывая глаз от точки, вскиньте ружье и затем переведите глаза на
планку. Если прицел точен, мушка будет смотреть прямо на цель. Эти манипуляции желательно проводить в охотничьей одежде.

Рис. 4,

Лучше сразу выбрать хорошее ружье. А ошибки могут быть следующими.
• Мушка отклоняется вправо — велик отвод ложи.
• Мушка отклоняется влево — отвод ложи мал.
• Мушка не видна — велик погиб ложи. 
• Видна не только мушка, но и вся прицельная планка — погиб ложи мал, она слишком прямая. 
Третье. При выборе ружья надо обратить внимание на теневые кольца в стволе. У них должны быть одинаковые расстояния одно
от другого, они не должны иметь «карманов». искривлений и других дефектов.Ровные круги на равном расстоянии друг от друга.
а) Правильно высверленные стволы б) Неправильно высверленные стволы

Рис. 5 а.

Теневые «треугольники» в стволе тоже помогут определить дефекты в стволе.

Треугольники обозначают:

| 1 — | без дефектов в стволе; |
| --- | --- |
|  | швоя изогнут вправо; |
| — | ствол изогнут влево; |
| 4 — | ствол изогнут вниз: |
| 5 — | ствол с раздутием |
|  | металла; |
| б ~ | ствол с вмятиной |
| Рис. ,5" б. |

Четвертое. Надо обратить внимание на качество стволов (без вмятин, трещин и других дефектов), на надежность соединения стволов с колодкой.Все отклонения от идеальной
формы и пропорций влияют не только на качество выстрела, но и на долгожительство оружия, а может, и вашего собственного.Все детали и части ружья должны быть строго подогнаны и
закреплены.Неровность ствола проверяется быстрым движением пальца по его наружной поверхности.Ружье надо осмотреть полностью, чтобы убедиться в отсутствии внешних дефектов,
трещин, вздутий и т. д.Для этого удобно пользоваться увеличительным стеклом.
  Пятое. После того как вы нашли ружье внешне без изъянов, переходите к проверке его «внутренностей»Проверьте усилия спуска ружья. Для этого подвесить ружье в 
незаряженном состоянии с взведенными курками на указательный палец стволами вниз. Если курки не сработают под весом ружья, спуск тугой и ружье будет низить.   Шестое. При выстреле боек ружья должен «выпрыгивать» на 2—3 мм из пластины, в которую упираются донышком патроны. В ином случае очень часто будут
происходить осечки — боек не сможет пробить капсюль. Чтобы проверить это, вы взводите ружье, к бойкам прикладываете пачку от папирос, и ружье разряжаете. На пачке должны отпечататься
следы от бойков. Если они надлежащей длины, выстрел произойдет, когда ружье будет заряжено уже настоящими патронами. Еще один способ проверки силы удара бойков. Вы взводите курки,
ставите пустую гильзу на место, где должен находиться патрон, и спускаете курок. Если гильза подпрыгивает вверх на 50 см, сила бойка удовлетворительная. В будущем щелкать бойками просто
так не рекомендуется. Ружье скоро выйдет из строя. При взводе курков в курковых и бескурковых ружьях должен раздаваться четкий щелчок. Седьмое. Проверьте у ружья работу предохранителя. Разберите и соберите ружье. Если возникают какие-нибудь проблемы, силу не применяйте, а предложите продавцу разобрать и собрать ружье.
Рычаг запирания должен фиксироваться в крайнем правом положении, двигаться без дребезжания металлических частей.   Восьмое. Номер ружья продавец заносит в охотничий билет. Внимательно сравните номер ружья с номером, который вписан у вас в охотничий билет. Если покупателей много, то
продавец может и перепутать номер ружья. У вас не возникнет особых проблем, если в магазин вы придете с опытным охотником, который поможет вам правильно выбрать ружье. И вот ружье выбрано, куплено, оформлено. На охоте или на стрельбище вы приступаете к пристрелке ружья. Как ваше ружье стреляет, знать вам надо обязательно.    ПРИСТРЕЛКА РУЖЬЯ Вы пока не собираетесь самостоятельно набивать патроны и поэтому купили боеприпасы, подходящие вам по калибру, в магазине. Для пристреливания ружья, а вернее, для определения кучности
выстрела, резкости боя, постоянства боя, применяют дробь № 3 или № 7. Выстрел производится на расстоянии 35 м. Все эти показатели зависят не только от качества стволов ружья, но и от
качества патронов.Но об этом будет сказано ниже. При полете дробь и картечь рассеиваются конусообразно. При выстреле с расстояния 35 м дробовой сноп достигает в диаметре больше метра,
а отдельные дробинки могут «разлететься» и дальше.Пристрелку ружья лучше проводить в безветренную погоду и с упора, чтобы свести к минимуму погрешность в прицеливании,
в местах, безопасных для окружающих. При понижении температуры на 1 °С по сравнению с нормальной (12,5 °С) количество дробин, попавших в мишень, уменьшается примерно на
0,25%, а при повышении температуры воздуха увеличивается на ту же величину. Это распространяется на патроны, заряженные дымным порохом, а для бездымного пороха это распространяется в температурных пределах от 10 до 22 °С.Пристрелку ружья проводят по чистому листу бумаги размером 1 х 1 м, установленному на расстояние 35 м. После выстрела определяют центр дробовой
осыпи на глаз или проводят вертикальные и горизонтальные линии, которыми отделяют справа и слева, сверху и снизу по 30% попавших дробин. Эти линии образуют прямоугольник, в котором 
точка пересечения диагоналей и будет центром осыпи.
Рис. 6. Лист бумаги покажет, как ложится дробь в цель. Для более обоснованного
вывода о том, как распределяется дробь в объекте, на листе бумаги рисуют мишень, разработанную А. А. Зерновым. Все справочники ссылаются именно на него.Вы рисуете круг диаметром 80 см, 
разделяете его окружностями с радиусами 8, 16, 24, 32, 40 см. Окружности можно легко нарисовать, если карандаш привязать к веревочке определенной длины и поставить его в центр круга. Стодольная мишень Рис. 6 а.Стодольную мишень можно расположить и в 75-сантиметровом круге с площадью 44,18 кв. дм при площач-ди одной доли 0,44 кв. дм. Мишень стодольная (Ванзеевская).
Диаметр первого круга 163 мм, круга А — 252 мм, В — 396 мм, С — 521 мм, Д — 635 мм, Е — 750 мм. Диаметр яблока 50 мм (для сравнения).Площадь мишени составляет 50, 24 кв. дм, а площадь
остальных зон соответственно — 2, 6, 10, 14, 18 кв. дм. Каждая зона поделена на доли (поля) площадью 0,5 кв. дм, в первой зоне — 4 доли, во второй — 12, в третьей — 20 и т. д. В центральной
части мишени — черный круг диаметром 8 см с белым кружком в центре диаметром 4 см.
Рис. 6 6.
Можно использовать и шестнадцатидольную мишень, ее диаметр — 75 см, площадь одной доли — 2, 76 кв. дм.
Шестнадцатидольная мишень Рис. 7.
После того как вы все это нарисовали, начинаете свой рисунок расстреливать. Один выстрел ничего не даст, надо сделать более пяти—семи выстрелов, чтобы сравнить результаты. Точность боя.
Определяется совмещением средней точки центров осыпей дробового снаряда с точкой прицеливания. Грубо говоря, куда вы целились, туда и должны попасть. Разница точки прицеливания и 
точки попадания не должна превышать: вверх — 150 мм, вниз — 50 мм, влево и вправо — 75 мм. Расхождение между центрами осыпи стволов не должно быть больше 150 мм.Сгущение к центру.
Характеризуется отношением количества дробин, попавших в первую и вторую зоны, к количеству дробин, попавших в пятую зону. Число дробин, попавших в первую и вторую зоны, умножьте на
2,5 и разделите получившийся результат на количество дробин, попавших в пятую зону. Некоторые справочники рекомендуют определять сгущение к центру так. Количество дробин, попавших в
первую и вторую зоны, сравнить с количеством дробин, попавших в пятую зону, и разницу умножить на поправочный коэффициент 2,25. 
Кучность боя. Определяется суммой всех дробин, попавших в мишень, разделенной на общее число дробин в снаряде и умноженной на 100. Это показатель кучности выстрела, выраженный в
процентах. Ружья со средней кучностью боя дают 50—60%, с хорошим боем — до 70%, с очень высокой кучностью — до 90%. О качестве выстрела каждый охотник имеет свое представление.
Для разных видов охоты нужен свой выстрел. Одним охотникам нравится кучный выстрел, другим не очень, тогда больше возможности для поражения дичи.Ровномерность осыпи. Чем больше
полей мишени поражены хотя бы одной дробиной, тем лучше. Осыпь равномерна. Постоянство боя. Сопоставляем все листы мишени. Смотрим на кучность боя, равномерность осыпи, сгущение
к центру. Если разница составляет 10%, бой отличный, если 15% — очень хороший, 20% — хороший, 25% — удовлетворительный. Трудоемким, но наглядным способом, с которым можно
сравнить все мишени сразу, является способ цветного выделения отдельного выстрела. Листы бумаги и мишени должны точно совпадать. Дробь в листах проделала отверстия. Вы вооружаетесь
фломастерами разного цвета, накладываете мишени друг на друга и поочередно на один лист переносите изображение последующего выстрела, отмечая каждый выстрел своим цветом.
Получившаяся «мозаика» красноречиво расскажет, как стреляет ваше ружье. Способ цветного выделения отдельного выстрела подразумевает и простую отметку на одном листе разным
цветом разных выстрелов. Все это возможно, если ваше ружье закреплено в одном положении, а так как вы живой человек, дышите, шевелите пальцами, то мушка может немного сместиться в 
сторону — один выстрел будет не похож на другой.Чтобы это вам не помешало, надо вашу мишень — стодольную или шестнадцатидольную — нанести на кальку или на лист оргстекла, а затем ее 
приложить к листу бумаги, по которой произведен выстрел. В этом случае показатели выстрела будут нагляднее.Существуют различные расчеты того или иного параметра выстрела. Если вы все 
это захотите повнимательнее изучить, специальная литература вам в этом поможет. Резкость боя. Определяется следующим образом. Берется сухая сосновая доска и на расстоянии 35 м в нее
производится выстрел. Осмотрев доску после выстрела, охотник либо уменьшает снаряд дроби, либо подыскивает более эффективный порох. Плотность дерева разная, попадаются сучки, и поэтому
резкость боя определяется лишь приблизительно. Но такой способ определения резкости боя существует. Если дробь вошла в доску на свой объем, резкость боя плохая; если на два объема — 
удовлетворительная; на три — хорошая; на четыре — очень хорошая.
а) плохая резкость боя
б) удовлетворительная 
в) хорошая 
г) очень хорошая
Качество стволов влияет на резкость боя меньше, чем качество изготовления патрона, но все равно из плохих стволов вылетает слабая дробь, из хороших — сильная. Качество патронов изменить
можно, а вот качество оружейного ствола изменить не так просто.

Рис.8

ХОРОШИЙ ПАТРОН — УДАЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ

Самостоятельному заряжанию патронов, боеприпасам, пороху в специальной литературе уделено много страниц. Переписывать все не имеет смысла, проще найти книгу и прочитать.
К сожалению, промышленные патроны не отвечают на 100% тем требованиям, которые необходимы для качественного выстрела, и поэтому настоящие охотники заряжают патроны сами,
придирчиво подбирая дробь, прокладки, пыжи,.порох и капсюли.Патрон, который, будучи собранным так, как указано ниже, дал отличную резкость боя. Необходимые детали в порядке снаряжения
патрона.    1.Пластмассовая гильза или латунная 12-го калибра.    Капсюля КВ-21, КВ-22.    Порох ;Сунар — 1,7—1,9 г (на банках указана максимальная довеска пороха).  На порох две прокладки 12-го калибра, входящие со скрипом, без загиба. Два пыжа 10-го калибра, древесноволокнистые или войлочные, можно неосаленные — выстрел резче; если 
осаленные — выстрел мягче; а так на порох кладется неосаленный пыж, под дробь — осаленный. Тонкая прокладка. Качественная, отобранная дробь, без деформации, 34 г. Одна или две 
прокладки. Гильза завальцовывается или закрывается пластмассовой крышечкой. Секрет резкого боя, а значит, уверенного поражения дичи заключен в подборе прокладок, пыжей, капсюля,
пороха и отборе хорошей дроби. Если придерживаться таких характеристик при зарядке других патронов, то так же успешно можно стрелять и из ружей любого другого калибра. Еще несколько
советов по зарядке патронов. В латунных гильзах можно не подсыпать черный порох под капсульное гнездо, если у вас есть полиэтиленовые затычки на дробь. Выстрел и так будет хорошим.
Никогда не используйте в латунных гильзах пыжи 12-го калибра. Только 10-го калибра и желательно войлочные. Не вставляйте полиэтиленовые пыжи-контейнеры в бумажные гильзы. 
Гильзу разорвет. Не завышайте навеску пороха, особенно «Сунар» при полиэтиленовых пыжах-контейнерах. Грохота будет много, а толку мало. Быстро разобьются колодки у ружья.
После частого использования пластмассовых гильз их внутреннее донце ослабевает. Оно бывает из спрессованного картона или пластмассы, при очередном выстреле его затягивает в ствол и 
может раздуть дульное сужение при следующем выстреле, если этого не заметить. Подбирайте себе картечь по дульному сужению. Иначе быстро разобьете стволы. Чтобы решить эту проблему, я загонял в ствол пыж и вкладывал в стволкартечь так, чтобы она входила свободно
и не болталась. Так же размешал ее и в патроне. Старайтесь заряжать патроны так, чтобы входило не полтора пыжа, а два. Для этого идеален порох «Сунар» или «Барс», 
меньше занимает места в гильзе.Старайтесь приобретать оружие " с патронником 76 мм, больше возможностей снаряжения патрона. Дополнительные 6 мм патрону только на пользу.
Не засыпайте в патроны для обчных ружей порох «Сунар-Магнум» и порох«Сунар-410». Обычные ружья рассчитаны на давление 600—700 атмосфер, а эти пороха могут 
дать гораздо больше, особенно Сунар-410», да еще если будет полиэтиленовый пыж. Давление подскочит в два раза. Не увлекайтесь большими навесками дроби, 46 г. Такие патроны сейчас 
продаются. Они бывают нужны по гусю, глухарю всего один раз в год и то, если у вас имеется соответствующее оружие. Для любой живности 35 г дроби хватит.Не гоняйтесь за стальной дробью, 
пожалейте свои стволы. Старый, добрый свинец в этом смысле незаменим. При виде импортных патронов или красивой пачки не спешите сразу покупать их. Помните, что вы можете сами
сделать лучше патрон. Лучше стрелять теми патронами, в качестве которых вы уверены, и вы знаете, чего от них можно ожидать. Как я уже говорил, промышленные патроны не всегда отвечают
необходимым требованиям, а охотнику надо чтобы ружье стреляло кучно (на весенней охоте с подсадной уткой) или некучно (охота на вальдшнепов). Существует несколько способов уменьшения 
и увеличения кучности дроби.

Уменьшение кучности дроби.

1. Разделение дробового заряда картонными прокладками. Получается, как слоеный пирог: дробь — прокладка, дробь — прокладка.
2. Тот же принцип, только дробь разделена в гильзе картонной трубкой.
3. Дробь разделена картонной крестовиной.
4. Смешивание дроби разного размера. Дробь смешивается через размер — № 5 с № 3.
5. На пороховой пых кладется дробь на 3—4 номера больше, а поверх насыпается нужная дробь.
6. Повышение заряда пороха, что увеличивает резкость боя и снижает равномерность осыпи. Увеличение кучности дроби. Достигается несколькими способами.
  1. Увеличение массы снаряда дроби при неизменной массе заряда пороха, что снижает резкость боя.
  2. Пересыпание снаряда дроби крахмалом, тальком.
  Половину массы дроби надо смешать с крахмалом, постучать, чтобы он равномерно расположился между дробинами, досыпать дроби, опять крахмала и опять постучать.
  3. Запрессовка гильзы «звездочкой» без применения дробового пыжа.
  4. Связывание снаряда (картечи) тонкими крепкими нитками.
  5. Заворачивание дробового снаряда в плотную бумагу или в полоску полиэтилена.

ОШИБКИ ОХОТНИКОВ.

1. Стрельба на далекое расстояние — одна из самых серьезных и распространенных ошибок, так как даже если стрелок все делает правильно, результатов она не дает, и охотник
начинает что-то менять в прицеливании, еще более ухудшая результаты.
2. Слишком долгая поводка — дичь уходит за пределы результативного выстрела, и есть риск развернуть стволы на товарища.
3. Два пальца на спусковых крючках: такое положение пальцев приводит к сдвоенным выстрелам.
4. Слишком большие выносы на близких дистанциях.
5. Остановка ружья при выстреле.
6. Очень резкое нажатие на спуск приводит к выстрелу ниже цели.
7. Ноги при стрельбе слишком широко расставлены — препятствуют быстрому развороту корпуса стрелка.
8. Стрельба с открытой планкой.
9. Стрельба из неустойчивого положения часто способствует падениям стрелка, особенно они неприятны при охоте на воде.
10 . Стрельба руками — поводка без разворота корпуса стрелка, что обычно приводит к промахам.
11. Ношение ружья при ходовой охоте в одной руке — это потеря времени при появлении дичи. Ружье на ходовой охоте носится в двух руках, стволами вверх или вниз.
12. Лихорадочная (неприцельная) стрельба по внезапно появившейся цели.
13. Стрельба по еще не приблизившейся цели.
14. Стрельба по стае приводит к промахам и подранкам. Хочешь попасть — целься в одну птицу.
15. Ружье не прижато к плечу — обеспечен синяк на плече и на щеке.
16. Скобой бьет средний палец,— сильный заряд или ружье плохо прижато к плечу. Какое бы хорошее ружье у вас ни было, к любому надо привыкнуть, прочувствовать его. Мастерство
приходит не сразу. Тренируйтесь дома. Начинайте с отработки стойки. Повернитесь лицом в сторону появления предполагаемой дичи. Поставьте ноги на ширину плеч или немного шире.
Левую ногу вынесете немного вперед носком прямо. Правая нога немного сзади, развернута носком вправо. Масса тела — на левую ногу. (У левшей стойка противоположная.) Попробуйте
несколько раз вскинуть ружье, прицелиться. Охотники прицеливаются правым глазом, левым глазом, двумя глазами. Чтобы определить, какой глаз у вас командный, надо поступить следующим 
образом. Вскиньте ружье, прицелившись на удаленную неподвижную цель, не щуря левый глаз. Теперь закройте левый глаз; если мушка осталась на месте, то командный правый глаз, если
отошла в сторону — командный левый. Охотники при стрельбе по-разному держат ружья, но порекомендовать можно это делать так. Ружье прикладывается к плечу, правая рука сжимает шейку
ложа, левая под цевье, а указательный палец ложится на спусковой крючок. Приклад должен плотно прилегать к плечу, чтобы при выстреле не так сильно чувствовать отдачу. Левая рука 
должна быть удалена подальше от спусковой скобы. Если левую руку передвинуть на конец цевья, ружье покажется легче, и им можно будет легко маневрировать. Так легче удержать мушку
в спокойном состоянии. Правая рука, согнутая в локте, должна быть параллельна земле, на одном уровне с плечом или чуть выше. При прицеливании мушку совмещают с плоскостью 
прицельной планки. Чаше всего стреляют именно так. Можно стрелять с открытой планкой, но только в том случае, если ружье по своим техническим характеристикам не высит. Стрельбу с 
открытой планкой можно порекомендовать для стрельбы по угонной поднимающейся дичи. В сидящую на воде утку целятся туда, где проходит граница корпуса и воды. Если утка сидит на
большом расстоянии, мушку поднимают немного выше.

УПРЕЖДЕНИЕ При стрельбе в бегущего зверя нужно спускать курок, как только мушка коснется передней части его туловища (зверь бежит от вас под углом 90°). При значительном расстоянии до зверя 
надо делать упреждение на 1—3 корпуса вперед. Упреждение меняется в зависимости от скорости движения цели. По зверю, который бежит от вас, целиться надо в голову или чуть-чуть выше.
По зверю, который бежит на вас, цельтесь на уровне ног. По летящим птицам прицеливаться надо примерно так же. Всем известные рисунки еще раз пояснят сказанное. Охотник использует для
стрельбы: плавную поводку ружья, когда он мушкой и прицельной планкой сопровождает летящую дичь; поводку с обгоном, когда вначале сопровождает дичь, а потом, «отрегулировав
» положение мушки к прицельной планке, резко обгоняет дичь, делает упреждение и стреляет. Стрельба навскидку производится сразу же после поднятия ружья. В любом случае в стрельбе
нужна регулярная практика. Профессиональные охотники стреляют, почти не думая. Упреждение и «ловля» цели мушкой у них почти автоматическая, я бы сказал — на генетическом
уровне.Практически мы уже коснулись понятия упреждения при стрельбе.

Упреждение при стрельбе по птице Рис. II.

Величину упреждения можно посмотреть в таблице.

| Виды дичи и способы охоты | Величина упреждения (опережение точки прицеливания) |
| --- | --- |
|  | До дичи 20 м | До дичи 30 м | До дичи 40 м | До дичи 50 м |
| Кряква и другие крупные утки — летом и осенью на перелете | 1,0/2 | 1,8/3,5 | 2,7/5 | 3.5/7 |
| Гирки, нырки | 1,5/5 | 2,5/8 | 3,75/12 | 5.0/17 |
| Дупель из-под легавой | 0.4/1 | 0,6/2 | 1,0/2 | 1,3/4 |
| Бекас из-под легавой | 1,3/4 | 1,8/6 | 3.0/10 | 4,3/15 |
| Гусь на пролете | !,5/1,5 | 2,0/2,5 | 2,8/3 | 3.6/4 |
| Вальдшнеп на весенней тяге | 0,6/1,5 | 1,2/3 | 2,0/5 | 3,0/7 |
| Заяц | 0.6/1 | 1.0/1,5 | 1.4/2 | 1.8/3 |

В числителе — расстояние от точки прицеливания до дичи в метрах, в знаменателе — количество полных корпусов тушки дичи, на которое надо сместить точку прицеливания.

СОВЕТЫ

Для облегчения в прицеливании и в выборе упреждения при стрельбе из гладкоствольного ружья охотники применяют самодельные прицелы, сделанные из металлических полосок шириной
8—10 мм и толщиной 0,5—1 мм. Как их делать, понятно из рисунка 12.

— часть прицела, которая надевается на ствол; I — одинарный для ружей с вертикальными стволами; II — одинарный для ружей с горизональными стволами: III — двойной для ружей с вертикальными стволами
Обычно изготавливают несколько прицелов для разной дичи. Диаметр прицельного кольца для зайца, лисицы и лося — 20 мм; для утки на перелете, вальдшнепа — 30—50 мм; для любой охоты
— 30 мм.

ДОБРОЙ ОХОТЫ!